Anexo 03

Termo de Referência

SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS POR FIBRA ÓPTICA

- Objeto do Serviço:

  - Disponibilizar para a Prefeitura Municipal de Mato Leitão interligação entre Secretarias e Departamentos, sem limitação de tráfego, com garantia de 100% do link contratado, 24 (vinte e quatro) horas diárias, 7 (sete) dias por semana.

  - Os endereços para instalação dos links são:

    - Prefeitura Municipal: Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 710.

    - Secretaria da Saúde/Unidade Básica Central: Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 250.

    - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto: Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 1183.

    - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080.

    - Secretaria de Obras, Viação e Trânsito: Rua Arnaldo Bourscheidt, 1221.

    - Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania/CRAS: Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 595.

    - Conselho Tutelar: Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 448.

    - Escola Municipal Vó Olga: Rua Arnaldo Bourscheidt, 930.

    - Escola Municipal Ireno Bohn: Rua Ervino Leopoldo Kuhn, 1231.

    - Escola Municipal Santo Antônio de Pádua: Vila Santo Antônio.

    - Biblioteca Pública Municipal: Rua Ervino Leopoldo Kuhn, 1185.

    - Posto de Saúde de Vila Santo Antônio: Vila Santo Antônio de Pádua.

  - A conexão deverá ser de Fibra Óptica, com cabo tipo AS de no mínimo 2 vias, podendo ser cabo do tipo DROP apenas a partir da Caixa de Atendimento até os prédios municipais. A latência entre os prédios deverá ser inferior 3ms.

  - Pela natureza corporativa da contratante, o serviço deverá propiciar segurança física dos dados, entende-se por segurança física a proteção contra o acesso não autorizado aos links e dispositivos responsáveis pelo transporte e encaminhamento dos dados.

  - O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes.

  - Todos os equipamentos fornecidos pela contratada, nas suas condições de fabricação, operação, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, deverão obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área – ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

  - O serviço de ativação deverá ser executado sem custos ao Município.

- Habilitações dos Licitantes

  - A licitante deverá apresentar Termo de Autorização ou Termo de Dispensa de Autorização e Comprovante de Regularidade expedidos pela Anatel, para exploração dos serviços de comunicação multimídia (SCM) especificadas neste certame.

  - A licitante deverá apresentar, logo após a assinatura do contrato, o Projeto de Compartilhamento de Infraestrutura, elaborado por engenheiro registrado no CREA, juntamente com a ART do mesmo.

  - A distância entre as caixas de atendimento até os prédios a serem atendidos, não poderá ultrapassar 250 metros.

- Requisitos de instalação e aceitação dos serviços:

  - A contratada deverá instalar, ativar e disponibilizar o serviço no prazo máximo de 30 (dias) dias corridos a partir da emissão da autorização emitida pelo departamento de compras.

  - Os equipamentos necessários para o funcionamento (roteador, switch, onu, etc), bem como quaisquer outros acessórios (conectores, cabos, conversores, etc) ou softwares necessários à execução dos serviços contratados de acesso a internet, serão de propriedade da contratada e por ele fornecidos, instalados e configurados. A manutenção desses equipamentos será de inteira responsabilidade da contratada. Os equipamentos da contratada não terão custos adicionais para o Município.

  - As providências necessárias à instalação, configuração e operação dos links, incluindo mão de obra, são de responsabilidade única da contratada e não devem representar ônus para a Prefeitura Municipal de Mato Leitão.

  - A contratada será responsável pelo projeto e execução de obras se necessário, e sem ônus para a Prefeitura Municipal de Mato Leitão.

  - A conectividade dos links devem ser em interface de rede ethernet 10/100/1000 Mbps - RJ45 dos equipamentos da contratada até a rede da contratante.

  - É de responsabilidade da contratada toda a infraestrutura de conectividade até os racks da contratante.

  - No caso dos links de interligação serem fornecidos no formato de VLAN, deverá a empresa configurar no mínimo 6 VLANs independentes, segmentando a rede por Secretarias e/ou Departamentos, conforme for orientado pelo Poder Executivo

- Requisitos de manutenção dos serviços:

  - Apresentar durante a vigência do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estrar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, fiscais e comerciais.

  - O serviço de suporte poderá ser solicitado para resolução de problemas ou esclarecimento de dúvidas. Os funcionários da contratada deverão conhecer as características dos serviços de comunicação disponibilizados, estando aptos a dar as informações básicas sobre os serviços deste.

  - Para abertura de chamados, a contratada deverá disponibilizar página na internet (helpdesk), e-mail e número de telefone para atendimento em horário comercial e ainda número de telefone para atendimento emergencial 24 horas.

  - Eventuais problemas de conexão dos links deverão ser solucionados em até 3 (três) horas, ou caso seja necessário substituir equipamentos, em até 12 (doze) horas após abertura de chamado.

  - Em caso de alteração de endereço de um dos pontos de atendimento, a contratada deverá adotar todas as providências necessárias à implementação da mudança, de forma que o prazo máximo para interrupção seja de 04 (quatro) horas.

- Requisitos de qualidade dos serviços:

  - O índice de disponibilidade do link deverá ser de, no mínimo, 98% mensalmente. O não atendimento a esse índice estará sujeito às penalidades cabíveis.

  - A Prefeitura Municipal de Mato Leitão deverá dispor, com relação aos equipamentos da contratada, o acesso necessário à execução dos procedimentos de acompanhamento de qualidade e de desempenho do serviço, inclusive aqueles que envolvem a utilização dos protocolos SNMP e ICMP ou, a empresa deverá fornecer todas as informações solicitadas sem custo adicional, referente aos equipamentos fornecidos e instalados no centro da rede quando solicitado.