## MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Rua Coberta (Cobertura em estrutura metálica)

ÁREA: 262,50m²

ENDEREÇO: Rua Otto Bugs, trecho compreendido entre a Rua Leopoldo Aloísius Hinterholz e Rua Santa Inês, Centro - Mato Leitão

GENERALIDADES

O presente memorial descreve e complementa as informações do projeto anexo, que visa a criação de uma Rua Coberta, contemplando cobertura com estrutura e telhas metálicas, numa extensão de 21m por 12,50m de largura, sobre parte da Rua Otto Bugs, no trecho compreendido entre a Rua Leopoldo Aloísius Hinterholz e Rua Santa Inês, perfazendo um total de 262,50m².

RESPONSABILIDADES

É de total responsabilidade da Empresa Executante da obra o total conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos e normas de trabalho impressos. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, deverá ser executada sem autorização da Prefeitura Municipal.

1	ESTRUTURA METÁLICA

1.1	A estrutura metálica será executada conforme projeto arquitetônico, contendo 10 pilares e 05 tesouras metálicas, além de encaixes, terças, e quebra ventos, conforme necessário.

Deverão ser executadas estacas/blocos de fundação até encontrar solo firme, para sustentação da estrutura. A empresa executante deverá apresentar ART da estrutura, atestando a segurança da mesma.

A estrutura deverá ser entregue pintada em cor a ser combinada.

2	COBERTURA

2.1 	A cobertura será executada com telhas de Aluzinc, TP 40, espessura de 0,5mm, inclinação de 20%, fixadas nas terças metálicas. Será executado o fechamento dos dois oitões com o mesmo material.

3	DRENAGEM PLUVIAL

3.1 	Conforme projeto, deverão ser colocadas calhas em aço e descidas em cano de PVC para recolhimento das águas pluviais.

SERVIÇOS FINAIS

Ao final dos serviços deverão ser recolhidos todos os entulhos. A obra deverá ser entregue totalmente limpa.

MATO LEITÃO (RS), 17 de Maio de 2021.

____________________________                                                                             __________________________

CARLOS ALBERTO BOHN                                                                                                             NATÁLIA RECKZIEGEL

Prefeito Municipal                                                                                           Arquiteta e Urbanista - CAU A 94400-9